Felmérő dolgozat fémek kézi kisgépes megmunkálása.

1.    ……...-nak nevezzük azon műveletek összességét, amelyek során a megmunkálás határolóvonalait a műhelyrajznak megfelelően a munkadarabra rajzoljuk.

előrajzolás

méretezés

2.    A gyakorlatban az előrajzolásnak kétféle formája van.

IGAZ

HAMIS

3.    Válassza ki a fémipari rajztű jellemzőit!

vékony, nagy keménységű (edzett) véggel rendelkezik

csúcsszöge 30-40°

végkialakítása köralakú

könnyen hajlítható

csúcsszöge 25-30°

4.    A pontozás célja szerint megkülönböztetünk vonalpontozást és ………………...-t.

5.    A pontozó anyaga ... ………………………………..

sárgaréz

edzett szénacél

grafit

6.    Hogyan kell a rajztűt szakszerűen használni?

Vonalzó mellett kb. 10-25°-os szögben tolni kell.

Vonalzóhoz illesztve 65-70°-os szögben kell húzni.

A hegyét a vonalzó felfekvő éléhez 10-25°-os szögben illesztve, csak húzni szabad.

7.    Válassza ki az alábbiak közül a munkadarabok előrajzolásának előkészítő műveleteit!

Lemezek egyengetése

Sorjázás

Felülettisztítás

Darabolás

Korrózió elleni védelem

Előfúrás

- Milyen anyagból készítik a fűrészlapokat?

…………………………………………………

9. A fűrészelés forgácsolási teljesítményét a fűrészlapra gyakorolt

…………………. és a lap mozgatásának …………………………  határozza meg

10. A befogás alapvető szabálya, hogy a fűrészlap fogai a …………... irányába nézzenek.

11. Puha anyag fűrészelésénél a …………………………….... a megfelelő kenőanyag, mivel ez megakadályozza a forgács beragadását a fogak közé

12. Mit nevezünk a reszelőknél fogosztásnak?...........................................................

| 13. |  | Véleményezze az ábrán bemutatott szerszám megfogást! |
| --- | --- | --- |

Helyes, mert:

Helytelen, mert: