Felmérő dolgozat feladatai fémek kézi alakítása

Fűrészelés

| Az űrlap teteje 1. A fűrészelés gépei kézi, vagy gépi működtetésűek. IGAZ HAMIS 2. Milyen anyagokból készítik a fűrészlapokat? 3. A fűrészelés forgácsolási teljesítményét a fűrészlapra gyakorolt nyomás és a lap mozgatásának sebessége (forgácsolósebesség) határozza meg. IGAZ HAMIS 4. A munkadarabot fűrészeléshez a satu bal oldalára célszerű befogni. IGAZ HAMIS 5. A befogás alapvető szabálya, hogy a fűrészlap fogai a ……….. irányába nézzenek. tolás húzás feszítés 6. Puha anyag fűrészelésénél a ……………………. a megfelelő kenőanyag, mivel ez megakadályozza a forgács beragadását a fogak közé. petróleum olaj 7. A kezdő vágást a teljes felületre fektetett fűrészlappal célszerű megtenni. IGAZ HAMIS 8. Csövek fűrészeléséhez …………….... fogazatú fűrészt kell használni. sűrű ritka ferde nagy 9. Jelölje az Igaz állításokat! A keretes kézi fémfűrészbe a fűrészlapot úgy kell befogni, hogy a fogak a tolás irányába álljanak. A keretes kézi fémfűrészbe a fűrészlapot attól függően kell befogni, hogy vízszintes, vagy függőleges irányú mozgatást végzünk. A keretes kézi fémfűrészbe a fűrészlapot úgy kell befogni, hogy a fogak a húzás irányába álljanak. 10. Mit nevezünk fogosztásnak? A fűrészlap 25 mm-re eső fogainak számát. A fűrészlap fogainak számát, ami szabványosan 14-32 fog lehet. A fogak közötti távolságot, ami szabványosan 2,5 mm. 11. Hogyan kerülhető el befogásnál a munkadarab nem kívánatos rugózása? A satupofához minél közelebb kell befogni. A satupofától minél távolabb kell befogni. Támasztó satubetétek alkalmazásával. 12. Közepes falú acélcső fűrészeléséhez milyen fogosztású fűrészt használna? 22 32 14-16 13. Hogyan kell befogni a kézi fűrészlapot? a fogak a tolás irányába álljanak a fogak a tolás irányával ellentétesen álljanak 14. Mi határozza meg a fűrészelés forgácsolási teljesítményét? Fűrészlapra gyakorolt nyomás és a fűrész mozgatásának sebessége A fogak száma és a fűrészlapra gyakorolt nyomás A fogak száma és a fűrész mozgatásának sebessége Az űrlap alja |  |
| --- | --- |