Felmérő dolgozat fémek kisgépes megmunkálása

Hűtés, kenés és reszelés

| 1. |  | A legtöbb természetes eredetű olaj tartalmaz olyan vegyületeket, amelyek alapvetően szükségesek a kenéshez, és olyan anyagokat is, amelyek a kenőhatást rontják. |
| --- | --- | --- |
|  |  | IGAZ |
|  |  | HAMIS |
| 2. |  | A hűtő-kenőanyagok feladata a szerszám él és a munkadarab közötti ........ csökkentése és a forgácsolás során fejlődő ……………….. elvezetése. |
|  |  | súrlódás |
|  |  | hő |
|  |  | mikro-egyenetlenségek |
|  |  | élettartamnak |
| 3. |  | A hűtő-kenőanyagok feladata a munkadarab felületi érdességéből adódó … kiegyenlítése. |
|  |  | hő |
|  |  | surlódás |
|  |  | mikro-egyenetlenségek |
|  |  | élettartamnak |
|  |  | forgács |
| 4. |  | A hűtő-kenőanyagok feladata a szerszám …………..… megnövelése. |
|  |  | hő |
|  |  | surlódás |
|  |  | élettartamának |
|  |  | forgács |
| 5. |  | A szögacél adott szögbe hajlítását (pl, egy keret elkészítéséhez) kivágással lehet elvégezni. |
|  |  | HAMIS |
|  |  | IGAZ |
| 6. |  | A vágási finomság (más néven vágatosztás) a reszelőtest ...-ére eső vágatok száma. |
|  |  | 1cm |
|  |  | 1mm |
| 7. |  | Homorú felületek reszelésénél a reszelőt taszításkor a hossztengely körül íves, forgató mozgással kell vezetni. |
|  |  | IGAZ |
|  |  | HAMIS |
| 8. |  | Egy 100x180x1,5 mm méretű acél lemezdarabot kell 100x179,6x1 mm méretre elkészítenie reszeléssel. A satupadra 150 mm széles pofával rendelkező satu van felszerelve. Egyéb segédeszköz szükség szerint rendelkezésre áll. Milyen befogási módot választana? |
|  |  | A párhuzamsatuba helyezett alumínium védőpofákkal fognám közre a lemezt, a satupofák fölé engedett kinyúlással. Ez a lemezfelület benyomódása ellen is kellő védelmet nyújt. |
|  |  | A satupofák közé fogott rugós szorítót alkalmaznék, oldalirányú kinyúlással mivel a satu mélysége ilyen méretű lemez befogását csak így teszi lehetővé. |
|  |  | A satupofák közé fogott rugós szorítót alkalmaznék, a satupofák fölé engedett kinyúlással mivel a satu mélysége ilyen méretű lemez befogását így is ehetővé teszi. |
| 9. |  | Milyen technológiával kialakított reszelőt választana kemény, nagy szilárdságú munkadarabok reszelésére? |
|  |  | mart fogazat |
|  |  | vágott fogazat |
| 10. |  | Melyik reszelő fogtípusra jellemző a negatív forgácsszög? |
|  |  | Vágott fog |
|  |  | Mart fog |