Felmérő dolgozat feladatai:  Reszelés témából!

Az űrlap teteje

| 1. |  | A reszelő többélű forgácsoló szerszám. |
| --- | --- | --- |
|  |  | IGAZ |
|  |  | HAMIS |
| 2. |  | A vágási finomság (más néven vágatosztás) a reszelőtest ………….-ére eső vágatok száma. |
|  |  | 1cm |
|  |  | 1mm |
|  |  | 10cm |
| 3. |  | A …………………….. során 0,1-0,2 mm vastagságú réteget lehet az anyagról leválasztani. A munkadarab felülete tapinthatóan sima, de a reszelt árkok még szabad szemmel láthatók. |
|  |  | előmunkálás |
|  |  | nagyolás |
|  |  | simítás |
|  |  | finomsimítás |
| 4. |  | Lágy szerkezeti anyagokhoz (alumínium, réz, horgany, ólom) kis vágatosztású, finom reszelő ajánlott, keresztvágatú kialakítással. |
|  |  | IGAZ |
|  |  | HAMIS |
| 5. |  | Magas hőmérsékletű anyagot nem szabad reszelni. |
|  |  | IGAZ |
|  |  | HAMIS |
| 6. |  | Reszeléshez a satu ……………….... oldalára kell állni |
|  |  | jobb |
|  |  | bal |
| 7. |  | Homorú felületek reszelésénél a reszelőt taszításkor a hossztengely körül íves, forgató mozgással kell vezetni. |
|  |  | IGAZ |
|  |  | HAMIS |
| 8. |  | Milyen reszelőt választana acél reszeléséhez? |
|  |  | A nagy vágatosztású, durva reszelő ajánlott egyszeres vágatkialakítással. |
|  |  | Kis vágatosztású, finom reszelő ajánlott, keresztvágatú kialakítással. |
| 9. |  | Milyen technológiával kialakított reszelőt választana kemény, nagy szilárdságú munkadarabok reszelésére? |
|  |  | mart fogazat |
|  |  | vágott fogazat |
| 10. |  | Melyik reszelő fogtípusra jellemző a negatív forgácsszög? |
|  |  | Vágott fog |
|  |  | Mart fog |
| 11. |  | Miért célszerű hengeres munkadarabot prizmabetét közé helyezve satuba fogni? |
|  |  | Mert így kisebb felületet kell megszorítani, erősebb lehet a szorítóerő. |
|  |  | Mivel így nagyobb felületen hat a szorítóerő, stabilabb befogás érhető el. |
| 12. |  | Jelölje a hamis állításokat! |
|  |  | A munkavégzést közben a reszelőt nem kell tisztítani |
|  |  | A fogak közé ékelődött reszelék a forgácsleválasztást nem nehezíti meg. |
|  |  | A tisztítást reszelőkefével kell végezni úgy, hogy a tisztítási irány a reszelő felső vágásának irányával egyezzen meg. |
|  |  | Az alsó vágásnak megfelelő irányba húzva a reszelőkefét, a vágóélek tompulnak |