4 fejezet:  Fénytani alapok

Világítástechnika

Világítással kapcsolatos igények

Megfelelő láthatósággal(vizuális információval) kapcsolatos igényekből levezethetően a világításnak biztosítania kell a:

- részletlátást;

- színlátást;

- térbeli észlelést.

Az igényeket a világításnak úgy kell biztosítania, hogy

- a látási káprázás mentes legyen;

- kiegyensúlyozott fénysűrűség legyen;

- kiegyensúlyozott fényeloszlás legyen;

- megfelelő fényszíneket biztosítson.

A világítás komfortérzetével kapcsolatosan kiemelt jelentőségű a megvilágítás és a színhőmérséklet kapcsolata, de szerepet kap a fényirány, az árnyékosság, a káprázás, a térbeli és időbeli egyenletesség is. Kisebb megvilágítási szinteknél a kisebb színhőmérsékletű, „melegebb” fényt érezzük kellemesebbnek.

Fénytani alapfogalmak

A fény nem más, mint az elektromágneses hullámok vagy részecskék alakjában történő energiakibocsájtás vagy energiaátvitel – a sugárzás – látható részének érzékelés szerinti megfelelője, és amelynek keltésével, mérésével, alkalmazásával és az emberre kifejtett hatásával a fénytechnika (optika) foglalkozik. a hullámelmélet teljesen kielégítő magyarázatot ad, a fényt csak elektromágneses hullámoknak tekintjük.

A fény

A fény az elektromágneses sugárzás szemünk által érzékelhető hányada.

Az látható tartomány 380 nm-től 780 nm-ig terjed, ezen belül a szemünk a hullámhossztól függően képes a sugárzást fényérzetté alakítani. A fény az emberi szem számára érzékelhető elektromágneses sugárzás. amely a szemben fényérzetet kelt, és ez által látható.

380nm – 435nm		ibolya

435nm – 495nm		kék

495nm – 560nm		zöld

560nm – 590nm		sárga

590nm – 630nm		narancs

630nm – 780nm		vörös

A sebesség (c), a frekvencia (f) és a hullámhossz (λ) között a következő kapcsolat áll fenn:

Az emberi szem relatív spektrális érzékenysége nappali (fotopikus) és félhomályhoz adaptálódott szemmel (szkotopikus)

Fényáram

Az összes fény, melyet a fényforrás kibocsát magából vagy a sugárzott fizikai teljesítmény által keltett fényérzetre jellemző szám.

Egysége a lumen [lm].

Fényerősség

A fényáram adott irányba sugárzott része.

Egysége a kandela [cd].

Megvilágítás

A felületegységre eső fényáram.

Egysége a lux [lux].

Mesterséges fényforrások és fajtái:

Szűkebb értelemben fényforrásnak nevezünk minden eszközt, ami látható fény előállítására szolgál. Tágabb értelemben ideértjük az ultraibolya és infravörös fényt kibocsátó tárgyat is. Ez alapján megkülönböztethetők elsődleges fényforrások, amik a sugárzás kibocsátói, illetve másodlagos fényforrások, amik más fényforrások fényét tükrözik, szórják.

Színhőmérséklet; jele: F; mértékegysége: kelvin (jele: K)

I – izzólámpa (incandescent lamp)

H – halogénlámpa (halogen lamp)

F – fénycső (fluorescent lamp)

S – nátriumlámpa (High pressure sodium lamp

L – kisnyomású nátriumlámpa (Low pressure sodium lamp)

M – fémhalogénlámpa (Metal halide lamp)

Q – higanylámpa (High pressure mercury lamp, Quecksilberdampf Hochdrucklampe)

betűk utáni számsor: teljesítmény – feszültség – lámpafej–méretek

Hőmérsékleti sugárzók (izzólámpák)

Az izzólámpa az egyik legrégebbi elektromos fényforrásunk. Fényét elektromos áram által felizzított volfrámszál adja, az izzószálat az üvegburában lévő semleges gáz vagy vákuum óvja meg a levegő oxidáló hatásától. Az izzólámpát gyakran égőnek, vagy villanykörtének is nevezik. Az izzólámpákat számos méretben, teljesítményben és névleges feszültségre gyártják.

Az izzólámpák – a foglalaton és kapcsolón kívül – nem igényelnek egyéb külső elektromos működtető szerelvényeket, ezért az izzós világítás olcsón kiépíthető. Az izzók színvisszaadása elfogadott, megszokott (video-, illetve filmfelvételekhez alkalmatlanul vörösbe hajló...) színhőmérsékletük pedig kellemes, meleg fényű 2700 K. Az izzók fényárama lényegében bekapcsolás pillanatában eléri a maximális értékét, ami élettartama során csak kis mértékben csökken. Az általános célú izzók élettartama 1000 óra. Az izzók legnagyobb hátránya a kis fényhasznosítás, azaz a kis hatásfok, hiszen a belevezetett energia mindössze  10%-át hasznosítják fényként, a többi hőként kárba vész.

Volfrámizzó

T = 2500–3300 K (meleg)

1000–2000 óra élettartam

25–150 W teljesítmény

Normál izzó TU/15W E14 230V TU CANDLE CL MIH1/10/100

Halogénizzó

Jellemzői:

A halogénlámpa is izzólámpa, a hagyományos izzótól annyiban tér el, hogy az izzószálat kisméretű – többnyire – kvarcüvegből készült bura veszi körül, amelyben valamilyen semleges gáz és kis mennyiségű halogén elem (jód, bróm) található.

T = 2500–3300 K (meleg)

2000–3000 óra élettartam

10–150 W teljesítmény

Kisnyomású kisüléses lámpák

Kisnyomású nemesgáz illetve higanygőz-gerjesztéssel állítják elő a sugárzást, rendszerint ultraibolya sugárzást, amit a burafalra felvitt fénypor segítségével látható fénnyé alakítanak.

Gázkisülés vizsgálatának kapcsolási rajza

Az ábrán látható kapcsolás szerint a külső áramforrás (Ube) árama áthalad a változtatható ellenálláson (R). Az U, I feszültséggel és árammal jellemzett elektromos gerjesztés az E1 és E2 elektródákkal rendelkező gázkisülő térben hozza létre a gázkisülést. A levegőben mindig van jelen néhány szabad elektron és pozitív ion (kozmikus és radioaktív gerjesztés). Az U feszültség hatására megindul a csövön át az áram.

Fénycsövek

Jellemzői:

Ionizált  gáztérben  elektromos  kisülés  (kiegészítő  elektronika "előtét"  kell  működtetéséhez)

T = 2700–6500 K (semleges–hideg)

10–80 W teljesítmény

10 000–15 000 óra élettartam

Fénycsövek FT5/14W

A fénycsövek tulajdonképpen kisnyomású higanygőz lámpák. A fénycsőben a higanygőz kisülés által létrehozott csekély látható sugárzás mellett nagyon erős UV-sugárzás is képződik.    Az     UV-sugarak     a     fényporréteget     elérve     fénnyé     alakulnak. Legnagyobb a fényhasznosítás a 20...25 ˚C közötti környezeti hőmérsékleten.

Az új, 26 mm csőátmérőjű fénycsöveknek a korábban használt 38 mm-es fénycsövekhez képest 10%-al kisebb a teljesítményfelvételük. A gyújtókapcsolásokba ezeket a fénycsöveket is be lehet helyezni az előtétek és a soros ellenállások megváltoztatása nélkül.

Minden fénycsőhöz csak a hozzá tervezett fojtótekercs használható, mert az előtéteket a fénycső üzemi tulajdonságainak megfelelően méretezik, és azoknak meg kell felelniük a fénycsőgyártók minimális követelményeinek. Ellenkező esetben a fényáramot és az élettartamot semmi nem garantálja.A kisülés megindulása után az áram minden határon túl nőne

Az áramkorlátozás legelterjedtebb módja a fojtótekercs rendszerű előtétek alkalmazása (ezeket szokták induktív vagy mágneses előtéteknek is nevezni).

Kompakt fénycsövek

Jellemzői:

Ionizált  gáztérben  elektromos  kisülés  (kiegészítő  elektronika  "előtét"kell  működtetéséhez

T = 2700–6500 K (semleges–hideg)

5–35 W teljesítmény

8,000–10,000 óra élettartam

Hagyományos kompakt fénycső F13TBX/SPX41/840/A/4P

Az egyenes cső helyett hajlított, vagy több kisebb csőből összeállított fénycső. Gyakran használnak beépített elektronikus előtéttel ellátott változatokat. Ezeket néha tévesen

„energiatakarékos izzónak” nevezik. Tipikus fényhasznosítás: 50–80 lm/W

A kompakt fénycső hosszú élettartamú (típustól függően 8–10–15 000 óra), jó hatásfokú, hátránya a jelentősebb beszerzési költség és az izzóétól eltérő színvisszaadás.

Milyen fénycső milyen izzót helyettesít?

3 W	15 W

5 W	25 W

9 W	40 W

11 W	60 W

15 W	75 W

20 W	100 W

23 W	2×60 W

Kisnyomású nátriumlámpa

A legmagasabb fényhasznosítású, elterjedt fényforrás. Fénye  monokromatikus,  ezért nem teszi lehetővé a különböző színek megkülönböztetését. Magyarországon nem használják. Tipikus fényhasznosítás: 200 lm/W.

Jellegzetes nátriumlámpák

Nagynyomású gázkisüléses lámpák

A gázok alapállapotban elektromosan szigetelő anyagok, azaz nem vezetik az elektromos áramot. Magas hőmérséklet vagy nagy elektromos térerősség segítségével azonban elő lehet állítani olyan körülményeket, amelyek a gázok elektromos vezetőképességének megnövekedéséhez vezetnek. Ekkor a gáz egy új halmazállapotnak is tekinthető állapotba, az ún. plazmaállapotba kerül. A plazma elektromos vezetőképessége az ionizáció hatására keletkező mozgékony elektronoknak és ionoknak köszönhető, amelyek szabadon elmozdulhatnak az elektromos tér hatására.

A nagynyomású kisülőlámpák jellemzésére két alapvető fizikai fogalomkörben definiált mérhető jellemzők szolgálnak:

    - a lámpákat a működési feszültségnek;

    - a lámpaáramnak és a lámpák által felvett elektromos teljesítménynek időbeli jelalakja és effektív értéke jellemzi.

Higanylámpa

Az egyik legrégebbi nagynyomású lámpa. Közvilágításban még alkalmazzák, de visszaszorulóban van. Színe jellegzetesen sápadt fehér. Tipikus fényhasznosítás:  50 lm/W. A higanylámpa az egyik legrégebbi, és a mai napig használt nagy intenzitású kisülőlámpa. A nagynyomású higanygőzlámpa (higanylámpa) volt az egyik első, viszonylag nagy fényhasznosítású és hosszú élettartamú nagynyomású kisülőlámpa fényforrás.

A kisülési kamra egy kvarcüveg cső, két végén az árambevezetésre szolgáló volfrámelektródákkal, közelítőleg száz millibar nyomású argon gyújtógázzal, és néhány milligrammnyi higannyal. A higany gőznyomása 20 °C-on 0,016 mbar, a lámpa működési hőmérsékletén azonban tíz bar nagyságrendű. A lámpa fényhasznosítása teljesítménytől függően 30–40 lm/W. Hátrány a látható elektromágneses színkép vörös tartományba eső vonalak hiánya miatti rossz, 10–20-as értékű színvisszaadási tényező. A lámpa külső buráját az ultraibolya sugárzás egy részét vörös fénnyé átalakító fényporral bevonva e hátrányon javítani lehet, maximálisan 50 lm/W és 55-ös színvisszaadási tényező értéket elérve. A higanylámpa működési körülményei a gyújtás során megegyeznek egy hidegkatódos fénycsőével. Az elektronok energia- és sebességeloszlása jó közelítéssel a

Higanylámpa H125/E27

Fémhalogénlámpák

Jellemzői:

Kettős bura (kisülő kvarc), előtét szükséges működéséhez.

T = 3000–6000 K

35–3500 W teljesítmény

2000–10,000 óra élettartam

Fémhalogénlámpák TU*83310 HGMI 250W

Különböző fémek jodidjaival, néha bromidjaival adalékolt lámpa. Különböző fémek kombinációjával egyedi színeket vagy kiváló színvisszaadást tesz lehetővé. Tipikus fényhasznosítás: 90–110 lm/W.

LED

Light Emitting Diode = fényemittáló dióda, működésükhöz kiegészítő elektronika „előtét” szükséges.

T = meleg, semleges, hideg

50–100 ezer óra élettartam

1–5 W teljesítmény

LED  lámpa

Félvezető kristályt akceptor és donor atomokkal szennyezve egy p és egy n típusú réteget alakítanak ki. Ha az így kialakult p-n átmenetre nyitóirányú feszültséget kapcsolunk, az n rétegből elektronok vándorolnak a p rétegbe, ahol lyukakkal rekombinálódnak. A rekombináció eredményeként energia szabadul fel, amely (az anyag szerkezetétől függő) meghatározott hullámhosszúságú fény formájában sugárzódik ki. Tipikus fényhasznosítás: 30–60 lm/W, azonban van olyan fehér LED, amelynek a fényhasznosítása eléri a 150 lm/W értéket is. Jelenleg még elsősorban jelzőlámpa funkciójukat használják, nagy megbízhatóságuk és a viszonylag hideg fény-előállítás miatt.

A fénykibocsátó dióda vagy LED neve az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik. A dióda által kibocsátott fény színe a félvezető anyag összetételétől, ötvözőitől függ. A LED inkoherens keskeny spektrumú fényt bocsát ki. A fény spektruma az infravöröstől az ultraibolyáig terjedhet.

A LED-ek előnye, hogy a kimeneti fény előállításához alacsony áramot és feszültséget igényelnek, nagy a kapcsolási sebesség, kis helyen elférnek, ütésállók és nagy az élettartamuk.

A LED-es világítóeszközök kivitelüket tekintve lehetnek a hagyományos izzókkal kompatibilisek, azaz ugyanúgy foglalatba tekerhetők, 230 V-osak és lehetnek speciális kivitelű, szigorúan csak a saját tápegységükkel működtethető megoldásúak.

Nem megfelelő hatásfokú lámpák megszűnése

Energiamegtakarítás értékei

A csomagoláson található információk értelmezése

Fényerő (lumen): A fényforrások teljesítményének lumenben való mérése lehetővé teszi a fénymennyiség (ami valójában az izzó által  nyújtott szolgáltatás)  közvetlen összehasonlítását. A teljesítményen (watt értéken) alapuló összehasonlítások értelmüket veszítették és félrevezetők lehetnek. A 100 wattos izzólámpa megfelelőjeként az 1300– 1530 lumen erősségű, míg a 75 wattos megfelelője a 920–1060 lumenes, a 60 wattosé a

700–810 lumenes, a 40 wattosé a 410–470 lumenes és a 25 wattosé a 220–250 lumenes fényforrás.

LÁMPATESTEK ÉS MŰKÖDTETŐ EGYSÉGEK JELLEMZŐI

A lámpatestek jellemzői

A lámpatestek azok a szerelvények, amelyekben rögzítjük a fényforrásokat és amelyekkel a mesterséges fényforrások fényének elosztását, szűrését el tudjuk végezni. A konkrét lámpatestet, a benne található fényforrással, világítótesteknek nevezzük.

Foglalatok

Az első Edison-lámpák csavaros foglalata a mai napig szinte változatlan formában megtalálható a lámpák foglalatai között. Ugyanakkor rengeteg új lámpa és ezzel együtt új foglalatok is bekerültek a világítótestekbe. Az összefoglalás és a rajzok a legelterjedtebb foglalatokat és azok adatait tartalmazza.

Csavaros foglalatok

Három típust különböztetünk meg a csavaros foglalatokból: E14/E27/E40. Mindhárom Edisonról, a menetes rész átmérőjéről kapta a nevét. A legelterjedtebb közülük az E27-es (Medium Edison Screw)

E27 foglalat (normál, MES, ES) – 230 volt

Az E27-es foglalattal készülő lámpák minden esetben 230–240 Voltos hálózati áramról működnek. Az egyetlen fix méret a menetes szár átmérője, ettől eltekintve a burák a legváltozatosabb formákban és méretekben jelennek meg a lámpákon pl. gömb-, körte- izzók és rúd- és spirállámpák, reflektorlámpák (6.7 ábra).

E27 foglalat

E14 foglalat (kis csavaros, SES) – 230 Volt

A csavaros hagyományos foglalatok kisebbik tagja a 14 mm-es átmérőjű menetes résszel érkező E14-es foglalat, kis csavaros foglalatnak is szokták nevezni.

E14 foglalatE40 foglalat (ipari csavaros, GES) – 230 Volt

A csavaros hagyományos foglalatok legnagyobb tagja a 40 mm-es átmérőjű menetes résszel érkező E40-es foglalat. Jellemzően ipari világítótestek foglalata, kompakt fénycső, fém-halogén (MH), illetve kerámia-fémhalogén (CMH) fényforrások fogadására (6.9 ábra).

E40 foglalat

Az E40-es foglalattal érkező fényforrások működési feszültségüket tekintve vegyesek. Az E40-es kompakt fénycsövek mindig 230–240 Voltos hálózatról, a fém-halogén és kerámia-fémhalogén lámpák pedig mindig elektronikus előtétről (fémhalogén ballaszt) működnek. Jellemző rájuk az extrém nagy méret (GES – Giant Edison Screw), valamint az extrém nagy fényteljesítmény.

GU10 foglalat (bi-pin, bajonettzáras spot) – 230 Volt

A mennyezeti lámpatestek, csillárok egyik legelterjedtebb foglalattípusa a GU10. A csatlakozás bajonettzáras, a lámpát a foglalatba helyezve, negyed kört elfordítva záródik. A lábak egymástól való távolsága 10 mm. A süllyesztett mennyezeti lámpatestek 90%-a ilyen lámpákkal működik (6.10 ábra).

A GU10 lámpafej

A GU10-es lámpák fejátmérője megegyezik az MR16 (vagy GU5.3) lámpák 50 mm-es átmérőjével, így akár a 12 voltos mennyezeti lámpatestekbe is beépíthető, ekkor azonban külön kerámiafoglalatot kell vásárolni a beépítéshez.

A GU10-es foglalattal szerelt lámpák a 230 V-os hálózatra  közvetlenül csatlakoztathatóak, semmilyen elektronikus előtér, trafó nem szükséges a működésükhöz. Kompakt fénycsövet és LED lámpát is kínálunk ilyen foglalattal. Jellemzően hálózati (230–240 V-os) feszültségű fényforrások, pl. spotlámpák és spotfénycsövek.

MR16 [GU5.3(tüskés)spotlámpa] foglalat – 12 Volt

MR16-os vagy „tüskés” spotlámpa. A csatlakozás két darab, egymástól 5,3 mm-re lévő tüske foglalatba csúsztatásával történik. Minden esetben 12 Voltos fényforrások, azonban a tápegység kiválasztásánál figyelni kell a lámpák típusára: a LED lámpák 12V DC egyenáramot, a halogén lámpák 12V AC váltóáramot használnak. Lámpacsere előtt minden esetben ellenőrizzék a tápegység típusát. Az MR16-os fejű,  GU5.3-as csatlakozójú lámpa szerkezeti rajza:

MR16 [GU5.3(tüskés)spotlámpa] foglalat

G9 foglalat – 230 Volt

A mennyezeti csillárok és oldalfali fali karok nagy része ezzel az úgynevezett G9-es foglalatú halogén lámpával érkezik. A G9-es lámpára jellemző a kis méret, de csak halogén kivitel esetében (6.12 ábra).

G9 foglalat

A G9-es foglalatú kompakt fénycsövek és LED lámpák sajnos a fenti méreteket mindig meghaladják, így érdemes a lámpatesten megmérni, hogy beleférnek-e az energiatakarékos fényforrások a lámpába.

Az G9-es lámpák is minden esetben 230–240 Voltos hálózati feszültségről működnek, tápegység, elektromos előtét nélkül üzemeltethetőek.

Gx53 foglalat (lapos bútorvilágítók) – 230 Volt/12 Volt

A Gx53-as foglalatok jellemzően a lapos, kör alakú bútorvilágító lámpatestek fényforrása. A foglalat nevében lévő 53-as szám a csatlakozók közötti 53 mm-es távolságot jelöli

Gx53 foglalat

G53 foglalat (AR111 – mennyezeti halogén mélysugárzók) – 12 Volt

A G53-as foglalat jellemzően az AR111-es halogénlámpák foglalata, mely az üzleti célú halogén mélysugárzók fényforrása. A foglalat lábai a Gx53-as foglalattal ellentétben nem bajonettzárasak, hanem simán csak laposak és 5 mm szélesek. A foglalatba tartozó AR111-es halogén fényforrás nevét a külső átmérőjéről kapta (111 mm) ( 6.14 ábra).

G53 foglalat

G4 foglalat (mini halogénlámpák) – 12 Volt

A legkisebb méretű fényforrások közé tartoznak a G4-es foglalatú lámpák.

Általában 1 cm átmérő és 3–4 cm-es hossz jellemzi a halogén kivitelt, a ledes típusok mérete természetesen ettől eltérhet, de nézzük a halogén szerkezeti rajzot:

G4 foglalat

A G4-es fényforrások minden esetben 12 Voltos feszültségről működnek. Természetesen az, hogy váltó- vagy egyenáram szükséges a betápláláshoz, az mindig a működési elvtől függ: halogén G4-es lámpák váltó 12 Voltos, a ledesG4-es lámpák pedig egyenáramú 12 Voltos feszültségről működnek.

R7s – halogénreflektor foglalatok – 230 Volt

A kültéri (és beltéri) halogénreflektorokba úgynevezett egyenes vonalizzó tartozik. Ennek a vonalizzónak a foglalatát R7s foglalatnak hívjuk, 5 méretben áll rendelkezésre. A méretből nem minden esetben derül ki, hogy hány wattos a fényforrás, így érdemes a reflektor házát lemérni és ahhoz képest kiválasztani az izzót (6.16 ábra).

R7s halogénreflektor foglalat

Az R7s foglalattal készülő halogén vonalizzók minden esetben 230 Voltos hálózati áramot használnak, elektronikus előtétet, tápegységet nem igényelnek.

Rx7s – fémhalogén reflektor foglalatok (MH, CMH) – 90–95 Volt

A halogénreflektorok leváltására, ipari célú megvilágításra készített fémhalogén (Metal Halide) és kerámia fémhalogén (Ceramic Metal Halide) lámpák foglalata az Rx7s foglalat. A fényforrások nagyon hasonlóak a halogén vonalizzókhoz, ám hosszméretük is más, valamint sokkal vastagabbak (22–25 mm). A fémhalogén és kerámia fémhalogén lámpák kiváló lumen/watt aránnyal rendelkeznek, helyenként takarékosabb világítás készíthető

velük, mint a LED-es termékekkel. Egyetlen nagy hátrányuk, hogy elektronikus előtétet igényelnek (fémhalogén ballaszt), ezáltal főleg az ipari világítási területére szorul ki ez a technika (6.17 ábra).

R7s fémhalogén foglalat

A Rx7s foglalatok több hosszban készülnek, elméletileg a 118 mm-es hosszt mindig Rx7s, az ennél hosszabb foglalatokat pedig Rx7s-24-nek szokták nevezni.

Egyenes fénycső foglalatok (G4/T4, G5/T5, G13/T8)

Az egyenes fénycsövek elnevezésében tapasztalni szoktunk némi zavart, így mindhárom méretet most egyszerre szeretnénk bemutatni, így talán egyértelműbb lesz a különbség. Az egyenes fénycsöveknél a G betű a foglalatra vonatkozik, az utána lévő szám (4–5–13) a lámpán lévő lábak közötti távolságot adja meg milliméterben. A T betű a fénycsövekre vonatkozik, az utána lévő szám (4–5–8) a pedig a fénycső átmérője 8-ad inchekben, de hogy még egyszerűbb legyen:

- G4 foglalat T4 fénycső: a legvékonyabb fénycső, a fénycsövek végén lévő lábak közötti távolság 4 mm. A fénycső átmérője (4/8 inch = 4/8*2,54 mm) ~13 mm;

- G5 foglalat T5 fénycső: a közepes átmérőjű, legújabb technológiájú fénycsövek, a lábak távolsága 5 mm. A fénycső átmérője (5/8 inch = 5/8*2,54 mm) ~16 mm;

- G13 foglalat T8 fénycső: a legnagyobb átmérőjű – legrégebbi fénycső, a lábak közötti távolság 13 mm. A fénycső átmérője (8/8 inch = 8/8*2,54 mm) ~ 25 mm.

A fénycsövek hosszméreteit már nem ilyen egyszerű meghatározni, lévén ezer gyártó gyárt mindenféle fénycsövet különböző foglalattal és különböző wattitással,  és  nem nagyon van rendszer bennük.

Egyenes fénycsőfoglalatok

Előtétek

A régebbi létesítményekben találkozhatunk a világítási rendszerekbe beépített különböző típusú előtétekkel:

      - hagyományos elektromágneses fojtótekerccsel;

      - gyújtóval;

      - segédgyújtóval;

      - fázisszög javító kondenzátorral.

Az előtétek feladata korlátozni a villamos kisüléseknél az áram minden határon túli növekedését, annak érdekében, hogy a fényforrás ne tegye tönkre magát a kisüléskor.

Ezeknek az előtét típusoknak a jelentős részét folyamatosan kivonják a forgalomból és szerepüket az elektronikus előtétek vették át.

Az elektronikus előtétek

Az elektronikus előtéttel ellátott világítási rendszerek a fénycsövet nagyfrekvenciás (20–50 kHz-es) feszültségen működtetik. A fénycsövet a fénycső belsejében keletkező gyújtófeszültség  gyújtja  be.  A  hagyományos  előtétekkel  szemben  itt  nincs  szükség fázisszög-javításra, mivel a teljesítménytényező> 0,95.

Az elektronikus előtét alkalmazásával a világítóberendezés gazdaságossága kb. 20%-kal javítható. Az elektronikus előtét kb. 35 kHz frekvenciával működik, a hagyományos előtétre nincs többé szükség. A magas ár miatt csak akkor alkalmazható gazdaságosan, ha a fényforrás évente több mint 2500 h-t üzemel.

Az elektronikus előtétek a fojtótekercsekétől teljesen eltérő működési elven alapulnak. Legfontosabb elemük az az áramkör, amely a hálózati váltakozó áraménál sokkal nagyobb, kb. 30 kHz körüli frekvenciájú rezgést állít elő. Ehhez az oszcillátorhoz egy olyan kimenő transzformátor kapcsolódik, amely terheletlen állapotban a fénycső gyújtófeszültségét biztosítja. Az alkalmazott magasabb frekvencia miatt ez a transzformátor kisméretű és súlyú, ferritmagos típusú lehet.

Elektronikus előtét alkalmazása

Előnyei:

- gazdaságosan üzemelő világítóberendezés;

- a fénycsövek rögtön, villogás nélkül begyújtanak;

- nincs zümmögés;

- nem lép fel stroboszkóp hatás.

# Text boxes

R

Ube

U

I

E1

E2